## Slide 1: P2: T7
Yeray Méndez Romero
yeray.mendez@udc.es
Daniel Rivera López
d.rivera1@udc.es

## Slide 2: ÍNDICE
Introducción.
Programación de robots:
  Nivel gestual.
  Nivel textual.
Relación de los lenguajes de programación de robots y los habituales.
Lenguajes en empresas.
Lenguajes en educación.
Conclusión
Bibliografía.

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Robot: Sistema electromecánico conducido por un cierto programa que le permite realizar una determinada tarea de forma autónoma.

## Slide 4: PROGRAMACIÓN DE ROBOTS
Existen dos niveles de programación:
  Gestual
  Textual

## Slide 5: PROGRAMACIÓN DE ROBOTS NIVEL GESTUAL
Gestual:
  El robot interviene en el proceso como un digitalizador de posiciones.
  No es necesaria la experiencia del usuario, pues se realiza con métodos sencillos:
    Moviendo manualmente el robot a la posición deseada.
    Sistema maestro-esclavo.
    Mando.

## Slide 6: PROGRAMACIÓN DE ROBOTS NIVEL TEXTUAL
Textual:
  El movimiento del robot y su relación con el entorno es definida mediante un programa. Es necesaria la experiencia.
  Existen tres tipos:
    Nivel robot
    Nivel objeto
    Nivel tarea

## Slide 7: PROGRAMACIÓN DE ROBOTS NIVEL TEXTUAL
Nivel robot:
  Orientados a definir la secuencia de operaciones para que el robot realice la tarea.
  Ejemplos:
    ANORAD
    EMILY

## Slide 8: PROGRAMACIÓN DE ROBOTS NIVEL TEXTUAL
Nivel objeto:
  Las instrucciones se dan en función de los objetos a manejar.
  Ejemplos:
    RAPT
    AUTOPASS

## Slide 9: PROGRAMACIÓN DE ROBOTS NIVEL TEXTUAL
Nivel tarea:
  El programador define las acciones que debe ejecutar el robot.
  El sistema decide qué movimientos y comprobaciones sensoriales debe realizar y en que orden. Estas decisiones se toman en función de :
    Los objetivos propuestos.
    El estado del mundo del robot

## Slide 10: PROGRAMACIÓN DE ROBOTS NIVEL TEXTUAL
Nivel tarea:
  Ejemplos:
    STRIPS
    HILARIE

## Slide 11: RELACIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE ROBOTS Y LOS HABITUALES
Podemos agrupar los lenguajes de programación de robots en dos tipos fundamentales:
  Extensiones de los lenguajes habituales
  Lenguajes diseñados específicamente para programar robots.

## Slide 12: RELACIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE ROBOTS Y LOS HABITUALES
Extensiones de los lenguajes habituales:
  Lenguajes como C , Java, Python, Matlab, se les añade las funcionalidades requeridas para programar robots a través de librerías importadas.

## Slide 13: RELACIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE ROBOTS Y LOS HABITUALES
Lenguajes diseñados específicamente para programar robots:
  Diseñados por una empresa fabricante de robots para emplearlo en sus propias unidades.
  La principales diferencias con los lenguajes habituales son:
    Posesión de funciones de movimiento,.
    Control de sensores.
    Un menor número de tipos de datos y estructuras de control.
    Menor complejidad.

## Slide 14: LENGUAJES EN EMPRESAS
Ámbito empresarial: Muchos lenguajes.
Robotics Business Review(RBR) es la empresa que elabora la lista anual RBR50 en la que se encuentran las empresas más innonvadoras, influentes y exitosas en el ámbito de la robótica. En la de este año encontramos a :
  ABB con el lenguaje RAPID.
  Fanuc con el lenguaje KAREL.
  Adept con V+.

## Slide 15: LENGUAJES EN EMPRESAS
RAPID:
  Lenguaje de programación textual de alto nivel.
  Utilizado actualmente en la controladora IRC5 de ABB.
  Estructura:
    Una aplicación RAPID consta de:
      Programa que está compuesto por:
        Rutina principal(main).
        Datos del programa
        Subrutinas.
      Módulos del sistema.

## Slide 16: LENGUAJES EN EMPRESAS
RAPID:

## Slide 17: LENGUAJES EN EMPRESAS
KAREL:
  Lenguaje que combina características de alto y bajo nivel.
  Similar a Pascal:
    Variable fuertemente tipadas.
    Constantes.
    Tipos personalizados.
    Procedimientos.
    Funciones de movimiento y movimiento concurrente.
  Lenguaje compilado: Fichero.kl se traduce a un fichero.pc para ser cargado y ejecutado en el controlador.

## Slide 18: LENGUAJES EN EMPRESAS
KAREL:

## Slide 19: LENGUAJES EN EMPRESAS
V+:
  Lenguaje de programación interpretado y estructurado de alto nivel que proporciona :
    Inteligibilidad.
    Fiabilidad.
    Adaptabilidad.
    Transportabilidad.
    Estructura:
      Cada línea se interpreta como una instrucción del programa y poseen prioridades asignables.

## Slide 20: LENGUAJES EN EMPRESAS
V+:

## Slide 21: LENGUAJES EN EMPRESAS
Ámbito empresarial: Muchos lenguajes.
Problema:
  Cada empresa solo tiene en cuenta sus necesidades en cuanto a software.
  El código no es portable debido a :
    Lenguajes propietarios .
    Fabricantes solo soportan ciertos sensores y controladores.
    Interfaces no estandarizadas.

## Slide 22: LENGUAJES EN EMPRESAS
RESULTADO :
  Usuario final se queda bloqueado en un determinado fabricante.
  Pérdida de tiempo y económica.

## Slide 23: LENGUAJES EN EMPRESAS
En respuesta a esta situación han surgido proyectos tratando de proporcionar un lenguaje estándar.
ROS-Industrial, que es de código abierto y extiende las capacidades de ROS, Robot Operating System:
  Conjunto de herramientas y librerias que simplifican la tarea de crear un comportamiento complejo.

## Slide 24: LENGUAJES EN EMPRESAS
ROS-Industrial

## Slide 25: LENGUAJES EN EDUCACIÓN
En la actualidad los robots:
  Forma educativa de interesar a la juventud en el mundo de la programación, la IA y la robótica.
Entre los lenguajes de este ámbito destacamos:
  Scratch

## Slide 26: LENGUAJES EN EDUCACIÓN
Scratch:
  Derivado del anterior encontramos Makeblock:
    Software derivado de Scratch.
    Diseñado especialmente para niños.
    Permite utilizar Scratch con placas Arduino.

## Slide 27: LENGUAJES EN EDUCACIÓN
Makeblock:

## Slide 28: CONCLUSION

## Slide 29: BIBLIOGRAFÍA